## Slide 1: 2023 Smart Mobility Embedded System Programming Camp Raspberry Pi Control
February 10, 2023
JH Kim, JH Sun
Advanced Networking Technology Lab. (YU-ANTL)
Dept. of Information & Comm. Eng, Sophomore
in Yeungnam University, KOREA
(Tel : +82-53-810-3940; Fax : +82-53-810-4742, http://antl.yu.ac.kr/;)

## Slide 2: Servo motor
Servo motor 회로도

## Slide 3: Servo motor의 각도 조절
Servo motor
  서보 모터는 20ms 주기의 펄스파에서 High 신호 파형을 1~2ms 범위를 갖고 회전 각도를 정한다.
  서보 모터의 각도 조절은 ChangeDutyCycle(duty(%)) 함수를 사용한다.

## Slide 4: PWM을 통한 Servo motor Control
Source code
# Servo Motor Control with Python
import RPi.GPIO as GPIO
import time
servo_pin=18
GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(servo_pin,GPIO.OUT)
pwm=GPIO.PWM(servo_pin,50)
pwm.start(3.0)
pwm.ChangeDutyCycle(3.0) #서보모터 0도 회전
Time.sleep(1.0)
pwm.ChangeDutyCycle(7.5) #서보모터 90도 회전
Time.sleep(1.0)
pwm.ChangeDutyCycle(12.5) #서보 모터 180도회전
time.sleep(1.0)
pwm.ChangeDutyCycle(0.0)
pwm.stop()
GPIO.cleanup()

## Slide 5: TF mini-LiDAR
LiDAR (light detection and ranging)
TF mini-LiDAR
  Voltage Range: 5V±0.1V
  Communication Interface: UART / I2C
  Working Range: 0.1m-12m @90% Reflectivity
  Average Power: 0.6W
  Acceptance Angle: 2°
  Minimum Resolution: 1mm
  Refresh Frequency: 100Hz
  거리 측정 정확도 (Ranging Accuracy): ±6cm@ (0.1-6m) ±1%@ (6m-12m)
  거리 측정 단위 : mm
  Band: 850nm
  Size: 1.65in x 0.59in x 0.63in / 42mm x 15mm x 16mm
  Operating Temperature: 0°C ~ 60°C
  Storage Temperature: -20°C~75°C
  Anti-light Environment: 70Klux
  Weight: 4.7g

## Slide 6: TF mini-LiDAR 센서 연결
TF mini-LiDAR 센서 연결
  USB-to-TTL 케이블과 연결
  TF-mini LiDAR의 vcc은 케이블의 vcc선에 연결
  TF-mini LiDAR의 gnd은 케이블의 gdn선에 연결
  TF-mini LiDAR의 tx은 케이블의 rx에 연결
  TF-mini LiDAR의 rx은 케이블의 tx에 연결

## Slide 7: TF mini-LiDAR distance measure
Source code
import serial
import time
def Get_Dist_From_Lidar(ser):
while True:
count = ser.in_waiting
if count > 8:
recv = ser.read(9)
ser.reset_input_buffer()
if recv[0] == 0x59 and recv[1] == 0x59:
distance = recv[2] + recv[3] * 256
strength = recv[4] + recv[5] * 256
ser.reset_input_buffer()
return distance
ser = serial.Serial("/dev/ttyUSB0", 115200) # serial
# ser=serial.Serial("/dev/serial0", 115200)
def main():
while True:
try:
dist = Get_Dist_From_Lidar(ser)
print("distance = {}".format(dist)) # printout distance
time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
break
if __name__ == "__main__":
main()

## Slide 8: TF mini-LiDAR를 사용한 거리 측정
TF LiDAR를 사용한 거리 측정
  TF mini-LiDAR 앞에 물체를 이동시키며 측정된 거리와 비교하여 거리측정이 정상적으로 이루어진 것을 확인.

## Slide 9: Color LED 회로도
Color LED 회로 구성

## Slide 10: Color LED Control
Color LED Control.py
# color_LED_Control (1)
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
RUNNING = True
red = 13
green = 19
blue = 26
GPIO.setup(red, GPIO.OUT)
GPIO.setup(green, GPIO.OUT)
GPIO.setup(blue, GPIO.OUT)
Freq = 100
RED = GPIO.PWM(red, Freq)
GREEN = GPIO.PWM(green, Freq)
BLUE = GPIO.PWM(blue, Freq)
# color_LED_Control (2)
try:
RED.start(1)
GREEN.start(1)
BLUE.start(1)
while RUNNING:
for x in range(1,101, 5):
BLUE.ChangeDutyCycle(101-x)
GREEN.ChangeDutyCycle(x)
time.sleep(0.05)
for x in range(1,101, 5):
GREEN.ChangeDutyCycle(101-x)
RED.ChangeDutyCycle(x)
time.sleep(0.05)
for x in range(1,101, 5):
RED.ChangeDutyCycle(101-x)
BLUE.ChangeDutyCycle(x)
time.sleep(0.05)
except KeyboardInterrupt:
RUNNING = False
GPIO.cleanup()

## Slide 11: Step motor Control
Step motor 회로 구성도

## Slide 12: Step motor 제어 방식
Step motor 제어방식

## Slide 13: Step motor 실행
Source code
import time
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
StepPins=[12,16,20,21]
for pin in StepPins:
GPIO.setup(pin,GPIO.OUT)
GPIO.output(pin,False)
StepCounter=0
StepCount=4
Seq=[[1,0,0,0].[0,1,0,0],[0,0,1,0],[0,0,0,1]]
try:
while True:
for pin in range(0,4):
xpin=StepPins[pin]
if Seq[StepCounter][pin]==1:
GPIO.output(xpin,True)
else:
GPIO.output(xpin,False)
StepCounter+=1
if(StepCounter==StepCount):
StepCounter=0
if(StepCounter<0):
StepCounter=StepCount
time.sleep(0.01)
except KeyboardInterrupt:
GPIO.cleanup()